| 物资信息 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双层不锈钢打包台 | 2400*1120*800 | 台 | 2 | 不锈钢304材质，台面1.2mm不锈钢板折边焊接，主体50*25*1.2mm不锈钢管焊接；下层25*25*1.2mm不锈钢管做框，1.0mm不锈钢板折边焊接，整体牢固光滑无毛刺。 |
| 不锈钢大轮担架车 | 2000*650*700 | 台 | 5 | 不锈钢材质，担架、车体用Φ32*1.5mm管焊接，担架面采用1.0mm不锈钢板折边焊接牢固安全；配可翻转护栏、点滴杆、垫子；大轮铝合金毂充气胎、小轮Φ125万向静音。 |
| 铝合金护栏 | 六柱护栏、含安装 | 付 | 20 | 安装后牢固安全稳定，起落方便，护栏起落具有双保险功能和防夹手功能。 |
| 不锈钢病历夹车 | 40格、640*400*950 | 台 | 3 | 整体不锈钢材质，25*25*1.2mm不锈钢管做框、1.0mm板折边焊接，台面下方有双抽屉；每隔层有板滑道并用Φ10mm不锈钢管分开，便于取放ABS病历夹，配病历夹门锁易保管；静音刹车万向轮。 |
| 不锈钢病历夹车 | 60格、640*400*1200 | 台 | 5 | 整体不锈钢材质，25*25*1.2mm不锈钢管做框、1.0mm板折边焊接，台面下方有双抽屉；每隔层有板滑道并用Φ10mm不锈钢管分开，便于取放ABS病历夹，配病历夹门锁易保管；静音刹车万向轮。 |
| 升降诊凳 | Φ350 | 个 | 15 | 大面双环、螺旋升降、五圆腿整体牢固稳定，坐面采用优质环保革内加海绵包制。 |
| 静音刹车脚轮 | Φ100 | 个 | 10 | 静音刹车，耐用无噪音。 |
| 平床 | 2050*900*500 | 张 | 30 | Φ38*1.5mm不锈钢管床头，配床头卡；采用80*40*1.5mm管焊接做床框，1.0mm冷轧板压制做床板，整体牢固稳定，表面静电喷塑。 |
| 单摇床 | 2050*900*500 | 张 | 10 | Φ38*1.5mm不锈钢管床头，配床头卡；采用80*40*1.5mm管焊接做床框，1.0mm冷轧板压制做床板，整体牢固稳定，表面静电喷塑；起背摇杠方便耐用，配有限位空转功能，起背角度0—80度，摇把可折叠，防止碰伤人。 |
| 双摇床 | 2050*900*500 | 张 | 10 | Φ38*1.5mm不锈钢管床头，配床头卡；采用80*40*1.5mm管焊接做床框，1.0mm冷轧板压制做床板，整体牢固稳定，表面静电喷塑；起背摇杠方便耐用，配有限位空转功能，起背角度0—80度，起腿角度0—45度，摇把可折叠，防止碰伤人。 |
| 床垫子 | 1950*860*60 | 张 | 30 | 优质棕板、海绵做内芯，采用防水布做外套，可拆卸清洗，厚度不小于60mm。 |
| 不锈钢面座床头柜 | 450*400*750 | 个 | 30 | 用1.0mm不锈钢板做面和底座，主体用1.0mm冷板焊接组合，表面喷塑；上部抽屉采用优质滑道，下部侧开门，均用暗扣手。 |
| 不锈钢高档诊察床 | 1850*650*650 | 张 | 5 | 50*25*1.2mm不锈钢管焊制；35mm重体海绵，优质环保革做面,美观耐用.配可拆卸点滴杆。 |
| 加宽不锈钢诊床 | 1850*720*650 | 张 | 2 | 50*25*1.2mm不锈钢管焊制；35mm重体海绵，优质环保革做面,美观耐用，配可拆卸点滴杆。 |
| 不锈钢急救车 | 720*430*1070 | 台 | 5 | 25*25*1.2mm不锈钢管做框与1.0mm不锈钢板加工制作;配有急救药抽和药代，上翻开门急救方便，侧抽屉有二排12个药格，前中部有一大抽屉，优质滑道,右下方有侧开门，左下方配可转动污物桶；配可调节的点滴杆，静音刹车万向轮，功能符合急救要求。 |
| 不锈钢护栏 | 长1250 | 付 | 10 | Φ19*1.2mm不锈钢管弯制焊接，根据床框护栏孔位置来订做加工,使用方便美观. |
| 不锈钢摆药架 | 2000*240*400 | 个 | 4 | 25*25*1.2mm不锈钢管与0.9mm板做，二层三面封闭,层高200mm。 |
| 不锈钢面座治疗台 | 1800*700*800 | 套 | 3 | 用1.2mm不锈钢板做面和底座，台面内衬18mm贴面密度板，以保证钢性和强度；台体用1.0mm冷板焊接组合，上部分配有四组抽屉，抽屉采用优质滑道；下部分二组对开门，内加活动隔板，均配锁和扣手，表面喷塑。 |
| 加大四层不锈钢车 | 1200*550*1220 | 台 | 2 | 25*25*1.2mm不锈钢管做框架，四层均有三面100mm高围栏，用Φ16不锈钢管制作，每层底板用1.2不锈钢加工后焊接，整体光滑，Φ100静音刹车万向轮，使用时无噪音。 |
| 不锈钢封闭污物车 | 1100*600*950 | 台 | 4 | 采用50*25*1.2mm及25*25*1.0mm不锈钢管做车框，上下二层全封闭，用1.2mm厚不锈钢板折边焊接；上层顶面对开门，下层前侧面对开门，二端均有Φ32mm管车把，整体牢固无毛刺，Φ200定、转向静音轮。 |
| 二节配药柜 | 1000*350/700*1830 | 个 | 2 | 1.0厚钢板压制焊接，分上下二节，上节是350mm厚，内置二个隔板，前面敞开其它封闭；下节700mm厚，上双抽屉，下对开门，内有隔板，配锁扣手，表面喷塑。 |
| 特制陪护床、垫 | 1900*600*400/50 | 张 | 10 | 主体25*25*1.5方管，床板用1.0压制焊接，整体可对折，易存放，展开后稳定性要好，安全可靠，表面喷塑；床垫用重体海绵做内芯，采用防水布做外套，可对折、可拆洗。 |
| 陪护椅 | 800*620*900(展开1900) | 张 | 10 | Φ38*1.5等规格钢管做主体，表面喷塑，可折叠展开二用做椅子或陪护床，整体稳定性要好；床面用优质海绵、环保革包制固定，整体使用方便。 |